| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 321 10 KNX Temperaturregler Deckeneinbau BASIC mit integriertem Busankoppler Der KNX-Temperaturregler Deckeneinbaufühler als Raumfühler erfasst die Temperatur in gasförmigen Medien. Er wird mittels zweier Spannfedern in abgehängten Decken oder in Gipskartonwänden installiert. Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+60°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -30...+60°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorleitung: Silikonleitung, 2x0,75mm², L=135mm Gehäuse: Ø 23mm, Abdeckung Ø 30mm Gehäuse Farbe / Material: weiß ähnl. RAL9003 / Aluminium Schutzart: IP20 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse KNX-Anschluss: Maße: 55 x 60 x 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |