| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 31 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 1m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 32 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 2m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 33 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 3m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 35 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 5m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 36 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 10m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 37 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 15m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 349 38 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 20m, mit Silikon-Leitung und Magnetbefestigung Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Magnetbefestigung misst die Temperatur z. B. auf Heizkesseln und Rohrleitungen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+180°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Magnet, Haftkraft 90 N L 40 x B 25 x H 25mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |