| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 01 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 1m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 02 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 2m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 03 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 3m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 05 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 5m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 06 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 10m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 07 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 15m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B01 350 08 KNX Temperaturregler Luftfühler Baureihe BASIC mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 20m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur bei Änderung oder zyklisch 3. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 4. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur 5. Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung 6. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 7. Einstellbarer Frostalarm 8. Temperaturregler mit invertierbarem Zweipunktausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl. 9. Der Sollwert des Reglers ist über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |