| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 323 02 KNX Temperaturregler Feuchtraum / Aussen STANDARD mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |