| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 21 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 1m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 22 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 2m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 23 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 3m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 25 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 5m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 26 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 10m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 27 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 15m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B02 349 28 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler STANDARD mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 20m, mit Edelstahl-Glasseidegeflecht-Leitung und Edelstahl-Anlegeblock Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler mit Edelstahl-Anlegeblock misst die Temperatur z. B. auf Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40...+400°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material Anlegeblock: Edelstahl VA 1.4571, L 15 x B 8 x H 8mm, Bohrung Ø 3 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur. Die Grenzwertvorgaben können auch über den Bus geändert werden. - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum der Temperatur mit Resetfunktion - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler mit invertierbarem Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunkt ausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. - Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes der Temperaturregelung und der Grenzwerte) Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |