| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 00 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 50mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 01 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 100mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 02 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 150mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 03 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 200mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 04 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 250mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 05 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 300mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 06 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 350mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 344 07 KNX Temperaturregler Kanalfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Gehäuse: Polyamid Einbaulänge Sensor: 400mm, Edelstahl Die Messgröße Temperatur wird erfasst und auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Für die Temperatur-Regelung ist ein PI-Regler, ein PWM und ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle Temperaturregelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers können sowohl stetige KNX-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) angesteuert werden. Über eine separate Führungsgröße kann z.B. eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung realisiert werden (Wintergarten, Kühldecke). Technische Daten: Messbereich Temperatur: -30...+150°C Lagerung: -20...+70°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, Klasse B Sensorhülse: VA 1.4571, Außen Ø 6mm Schutzart: IP65 Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: Polyamid, mit Schnellverschlussschrauben, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Montage: Montageflansch (im Lieferumfang enthalten) Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung des Stetig-Ausganges und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Raum-Zuluftkaskade zur Begrenzung der Zulufttemperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |