| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 01 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 1m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 02 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 2m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 03 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 3m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 05 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 5m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 06 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 10m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 07 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 15m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 349 08 KNX Temperaturregler Oberflächenfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 20m, mit PVC-Leitung, Anlegeblock selbstklebend Der KNX Temperaturregler als Oberflächenfühler selbstklebend misst die Temperatur z. B. auf Glasflächen oder Metallen. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -20...+105°C Betrieb: -25...+75°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Material: Anlegeblock Aluminium, L 30 x B 6 x H 6mm, Bohrung Ø 3 mm, mit selbstklebender Befestigungskappe Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperatur- regler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z. B. Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Aussentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Anfahrüberwachung von Heizregistern Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |