| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 01 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 1m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 02 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 2m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 03 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 3m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 05 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 5m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 06 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 10m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 07 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 15m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B03 350 08 KNX Temperaturregler Luftfühler HVAC-PREMIUM mit integriertem Busankoppler Sensor-Länge: 20m, mit PVC-Leitung Der KNX Temperaturregler als Luftfühler misst die Temperatur in gasförmigen Medien. Seine perforierte Edelstahlhülse garantiert eine schnelle Ansprechzeit. Der Temperaturregler HVAC verfügt über zahlreiche spezifische Funktionen zur Anwendung in der HLK-(HVAC) Technik. Für Temperaturregelungen ist der Temperaturregler mit PI- und Zweipunktreglern ausgerüstet. Mit dem Temperaturregler können sowohl KNX/EIB-Stellantriebe (stetiger Ausgang) als auch thermoelektrische Antriebe (pulsweitenmodulierter Schaltausgang) angesteuert werden. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -35...+105°C Betrieb: -30...+105°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter Schutzart Sensor: IP65 Sensor Schutzhülle: Edelstahl perforiert Sensor Maße: L 50mm, Ø 6 mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 65 x B 60 x H 35 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit der Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperaturregler mit invertierbaren Ausgängen (Heizen oder Kühlen bzw. Heizen und Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe. PWM- und Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Totzone, Nachstellzeit bzw. Schaltdifferenz sind einstellbar. - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführen des Temperatur-Sollwertes und der Grenzwerte) - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur - Berechnung eines räumlichen Mittelwertes (Zonenmittelwert) - Regler für “freie Kühlung” während der nutzungsfreien Betriebszeit Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany Tel. +49 30 208 4837 60 Fax: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |