| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 31 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 1m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 32 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 2m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 33 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 3m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 35 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 5m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 36 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 10m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 37 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 15m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Artikel | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Artikel-Nr.: B04 346 38 KNX Temperaturregler Einschraubfühler DUPLEX mit integriertem Busankoppler 20m, Silikon-Leitung Der Temperaturregler DUPLEX ist mit zwei voneinander unabhängigen Temperaturreglern ausgerüstet und ermöglicht so einen bivalenten Betrieb (Heizen und Kühlen) in Systemen mit gemeinsamen Wasserkreislauf und Stellventil (z.B. bivalente Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kühldecke). Jeder Regler hat seine eigenen Sollwert-, Nachführungs- und Sperrobjekte. Technische Daten: Messbereich Temperatur: -50...+180°C Lagerung: -20...+70°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Sensor: Pt1000, 4-Leiter-Schaltung Schutzhülse Edelstahl VA 1.4571, d=6mm, G1/2 Zoll, 40 bar Einbaulänge 100mm Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, nicht kondensierende Luft Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, L 64 x B 58 x H 34,5 mm Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgröße für die Temperatur bei Änderung oder zyklisch - Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbarer oberer und unterer Grenzwert zur Überwachung der Temperatur - Abgleichmöglichkeit für die Temperaturmessung - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum/Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für die Temperatur - Einstellbarer Frostalarm - Temperatur-Regler für Heizen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer, zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang, Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Temperatur-Regler für Kühlen mit invertierbaren Ausgängen, stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, Zweipunktausgang Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar - Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für den Temperaturregler - Störgrößenaufschaltung über eine einstellbare Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. lineare Nachführung des Sollwertes von Temperaturregelungen) - Nachführung des Reglersollwertes über eine parametrierbare Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Raumaufschaltung von einem Führungsraum oder bedarfsabhängig - Einstellbare Stellgrößenbeschränkung der Stetig-Ausgänge und dynamische Schaltdifferenz der Zweipunktausgänge - Differenzregler für die Temperatur Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12126 Berlin / Germany Tel. +49 30 2084 837 60 Fax: +49 30 2084 837 69 www.dga-automation.eu sales@dga-automation.eu |  |  |