| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Aufputz (AP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Aufputz BASIC Artikel-Nr.: B10 321 02 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Gehäuse: Kunststoff Cycoloy C2800 UL-940V0 , selbstverlöschend Gehäuse Farbe / Maße: weiß ähnl. RAL9010 / 75x75x25mm Schutzart: IP20 Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |