| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Unterputz (UP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Unterputz BASIC Artikel-Nr.: B10 331 00 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Gehäuse: UP, Abdeckung cremeweiß glänzend, IP20, 55 x 55 x 43mm, incl. Tragring und UP-Dose, passend für Schalterprogramme mit dem Wippenmaß 55 x 55mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Unterputz (UP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Unterputz BASIC Artikel-Nr.: B10 331 01 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Gehäuse: UP, Abdeckung reinweiß glänzend, IP20, 55 x 55 x 43mm, incl. Tragring und UP-Dose, passend für Schalterprogramme mit dem Wippenmaß 55 x 55mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Unterputz (UP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Unterputz BASIC Artikel-Nr.: B10 331 02 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Gehäuse: UP, Abdeckung reinweiß seidenmatt, IP20, 55 x 55 x 43mm, incl. Tragring und UP-Dose, passend für Schalterprogramme mit dem Wippenmaß 55 x 55mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Unterputz (UP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Unterputz BASIC Artikel-Nr.: B10 331 03 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Gehäuse: UP, Abdeckung anthrazit, IP20, 55 x 55 x 43mm, incl. Tragring und UP-Dose, passend für Schalterprogramme mit dem Wippenmaß 55 x 55mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |

| Pos | Menge | Enthalpieregler Raum Unterputz (UP) BASIC | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Raum Unterputz BASIC Artikel-Nr.: B10 331 04 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler mit integriertem Busankoppler Gehäuse: UP, Abdeckung alufarben, IP20, 55 x 55 x 43mm, incl. Tragring und UP-Dose, passend für Schalterprogramme mit dem Wippenmaß 55 x 55mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden. Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur und Enthalpie 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen) und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 11. Feuchteregler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte und einstellbarer Schaltdifferenz über Parameterwahl 12. Die Sollwerte der Regler sind über Parameterwahl und extern über den Bus einstellbar. Eine über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung kann parametriert werden. Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |