| Pos | Menge | Enthalpieregler Feuchtraum / Außen STANDARD | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Feuchtraum / Außen STANDARD Artikel-Nr.: B11 323 02 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 125 x 59 x 36mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: 1. Parametrierbare Initialisierungsverzögerung 2. Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch 3. Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte 4. Umschaltung des Datentyps der Fließkommawerte zwischen 4 Byte und 2 Byte 5. Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte 6. Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung 7. Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage 8. Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum der Temperatur mit Resetfunktion 9. Einstellbarer Frostalarm 10. Temperatur-Regler mit invertierbaren Ausgang (Heizen oder Kühlen), stetiger PI-Ausgang mit parametrierbarer zyklischer Stellgrößenausgabe, PWM- und Zweipunktausgang. Proportionalbereich, Nachstellzeit und Schaltdifferenz sind einstellbar. 11. Feuchte-Regler mit invertierbaren Zweipunkt-Ausgang (Be- oder Entfeuchten), für Regelungen nach der relativen Feuchte. Schaltdifferenz ist einstellbar. 12. Umstellung der Betriebsart für Heizen oder Kühlen (fallende oder steigende Kennlinie) über den Bus. 13. Interne (Parameter) und externe Sollwerteinstellung (Bus) sowie über den Bus abrufbare Sollwertabsenkung und -anhebung für Temperatur und Feuchteregler 14. Störgrößenaufschaltung über eine beliebige Führungsgröße und Zuordnung zu ausgewählten Funktionen (z.B. Nachführung des Sollwertes von Temperatur und Feuchteregelungen und der Grenzwerte) 15. Taupunktregler zur Regelung nach der Taupunkttemperatur der Luft oder zur Ausgabe eines definierten Taupunktalarms 16. Ausgabe von einem 14 byte Ascii-Text bei Abweichungen außerhalb eines parametrierbaren Behaglichkeitsfeldes Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Philipp-Kachel-Str. 42a 63911 Klingenberg / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |