| Pos | Menge | Enthalpieregler Feuchtraum / Außen HVAC-PREMIUM Artikel-Nr.: B12 323 02 | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Enthalpieregler Feuchtraum / Außen HVAC-PREMIUM Artikel-Nr.: B12 323 02 kombinierter Temperatur- und Feuchteregler, mit erweiterten HLK- (HVAC-PREMIUM)-Funktionen und integriertem Busankoppler Gehäuse: AP, weiß, ähnl. RAL 9010, IP65, 125 x 59 x 36mm Fabrikat: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Die Messgrößen Temperatur und Feuchte werden erfasst und zusammen mit den davon abgeleiteten Größen (absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Enthalpie) auf den Bus gesendet. Gleichzeitig können für Meldezwecke Grenzwerte (Max/Min) eingestellt werden. Um zu verhindern, dass Bauwerke und Einrichtungen bzw. die Gesundheit beeinträchtigt werden, kann ein Taupunktalarm konfiguriert werden. Für den Temperatur-Messwert ist ein PI-Regler und für den Feuchte-Messwert ein Zweipunkt-Regler integriert, so dass alle klima- und lüftungstechnischen Regelungen direkt durchgeführt werden können. Mit dem parametrierbaren Ausgang des PI-Reglers lassen sich stetige KNX/EIB-Ventile als auch elektrothermische Ventile (PWM) ansteuern. Über eine separate Führungsgröße ist die Realisierung einer witterungsgeführten Temperatur-Regelung möglich (Wintergarten, Kühldecke). Umgebungstemperatur: Lagerung -30...+90°C, Betrieb -25...+85°C Messbereich Temperatur: -20...+80°C Arbeitsbereich Temperatur: -20...+80°C Abweichung Temperatur: 0,3 K Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0...95% rF, volle Betauung Messbereich Feuchte: 0...100% rF Arbeitsbereich Feuchte: 10...90% rF Abweichung Feuchte: 3% rF Betriebsspannung: EIB/KNX Busspannung 24 V DC Hilfsspannung: nicht erforderlich Sensorschutz: Membranfilter, austauschbar Funktionen: - Parametrierbare Initialisierungsverzögerung - Ausgabe der Messgrößen für Temperatur und relative Feuchte bei Änderung oder zyklisch - Berechnung und Ausgabe der Luftzustandsgrößen Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte (in g/kg und g/m³), Taupunkttemperatur, Enthalpie und Luftdichte - Umschaltung des Datentyps der Fließkommewerte zwischen 4 Byte und 2 Byte - Parametrierbare obere und untere Grenzwerte zur Überwachung von Temperatur und relativer Feuchte - Abgleichmöglichkeit der Temperatur- und Feuchtemessung - Korrektur der Luftdruckabhängigkeit durch einstellbare Standort-Höhenlage - Ausgabe von Statistikwerten wie Minimum / Maximum und zeitlicher Mittelwert der Temperatur mit Resetfunktion - Ausgabe der Änderungsgeschwindigkeit der Messwerte für Temperatur und relative Feuchte - Einstellbarer Frostalarm - Ermittlung der gedämpften und gemischten Temperatur zur Heizungsregelung und Bestimmung der Heiz- und Kühlgrenze - Nachführung der Temperatur- und Feuchtegrenzwerte in Abhängigkeit von einer beliebigen Führungsgröße - Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 Liefernachweis: DGA - Gebäudeautomation Deutschland GmbH Mädewalder Weg 2 12621 Berlin / Germany T: +49 30 208 4837 60 F: +49 30 208 4837 69 www.dga-automation.eu E-Mail: sales@dga-automation.eu |  |  |